Билет 15. Работа тока. Мощность. Расчет израсходованной электроэнергии.

Работа электрического тока показывает, какая работа была совершена электрическим полем при перемещении зарядов по проводнику.

Зная две формулы:

I = q/t  и U = A/q  можно вывести формулу для расчета работы электрического тока.

U =    =>    A=Uq,  I =      =>  q=It      =>   A = U*I*t

Работа электрического тока равна произведению силы тока на напряжение и на время протекания тока в цепи.

I =         U = R*I     =>    A = I2*R*t     A =

[A] = Дж =В*А*с

Следовательно, 1 джоуль (Дж) - есть работа, выполняемая на участке цепи при напряжении 1 вольт, величине тока 1 ампер за 1 секунду

Электрическая мощность показывает работу электрического тока, совершаемую за единицу времени.

P =         P =            [P] = Вт = В*А =

За единицу мощности ватт (Вт) принята мощность тока силой 1 А на участке с напряжением 1 В.

При расчетах работы электрического тока часто применяется внесистемная кратная единица работы электрического тока: 1 кВт.ч (киловатт-час).

1 кВт.ч = 3 600 000 Дж

В каждой квартире для учета израсходованной электроэнергии устанавливаются специальные приборы-счетчики электроэнергии, которые показывают работу электрического тока, совершенную за какой-то отрезок времени при включении различных бытовых электроприборов.

Эти счетчики показывают работу электрического тока (расход электроэнергии) в "кВт.ч". Расход электроэнергии A(кВт*ч)=Р(кВт)-t(ч)

[A] = кВт*ч

[тариф] =

стоимость= A(кВт*ч)-тариф