Билет №9..Сила. Единицы силы. Динамометр. Правила пользования динамометров. Измерение динамометром силы тяжести, действующей на брусок.

В результате взаимодействия скорость тел меняется. Например, покоящийся мяч выйдет из состояния покоя, если его толкнуть рукой. А остановить его может, например, стена.

Таким образом наблюдается взаимодействие двух тел. Действие одного тела на другое описывается силой.

Сила – это физическая величина, которая является мерой взаимодействия тел.
Сила - векторная величина, то есть имеет направление.

Любая векторная величина имеет характеристики:

- модуль (численное значение или величина силы)

- направление (обычно указывают стрелкой также как это делается в случае изображения скорости тела)

- точка приложения, т. е. точка к которой эта сила приложена.

Например, точка приложения силы тяжести – центр тяжести тела.

Единицей силы является 1 Ньютон = 1Н. Она определяется как сила, изменяющая за 1 с скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы.

Результат действия силы:

- Изменение скорости всего тела

- Изменение скорости частей тела (деформация)

Для измерения используется динамометр. Принцип работы пружинного динамометра основан на законе Гука. Согласно этому закону, сила упругости, возникающая во время деформации пружины, прямо пропорциональна ее удлинению.

Действие пружинного динамометра основано на уравновешивании измеряемой силы силой упругости пружины