Билет № 20. Плавание и воздухоплавание

На судно действует сила тяжести равная весу судна и сила Архимеда. При загрузке судна его вес увеличивается, тело погружается в воду и сила Архимеда  увеличивается. Но  сила Архимеда может увеличиться только до определенного значения.

Глубина погружения не должна превышать предельную осадку судна, отмечаемому на борту красной ватерлинией (от water – вода).

Водоизмещением судна называют вес воды в погруженном до ватерлинии объеме, равный выталкивающей силе (Fа).

Поэтому грузоподъемность - максимальный вес груза, вызывающий предельную осадку, погружение судна до ватерлинии, равна разности водоизмещения и веса самого судна P.

Fпод = Fa - Fт

Подводные лодки для погружения и всплытия должны изменять среднюю плотность, делая ее больше, меньше и равной плотности воды, для плавания под водой. Для этого подлодка имеет балластные отсеки, заполняемые водой для погружения и сжатым воздухом для всплытия.

Рыбы для аналогичных целей имеют плавательный пузырь и регулируют его объем, наполняя газом.

Воздухоплавание

Воздухоплавание также использует законы Архимеда и Паскаля.

Fa=(возд(g(Vшара

Fарх

Fт< Fa    → поднимается

Fт > Fa   → опускается

Fт = Fa   →в равновесии

Fтяж

Fпод = Fa - Fт

Максимальный груз, поднимаемый шаром, называемый подъемной силой, равен разности между силой Архимеда и силой тяжести, действующей на оболочку и газ в шаре.

Высота подъема регулируется как массой, включая балласт, так и давлением газа.

Воздушные шары, поднимающиеся на небольшую высоту, называют аэростатами, а на высоты выше 10 км, в стратосферу – стратостатами, управляемые, с двигателями и винтами – дирижаблями.