Билет № 22. Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Момент силы. Правило моментов.

Для облегчения совершения механической работы издавна используются различные приспособления — простые механизмы.

Простые механизмы — это устройства, в которых работа совершается только за счет механической энергии. Простые механизмы (рычаг, наклонная плоскость, блок и др.) служат для преобразования силы, их применяют при совершении работы в тех случаях, когда надо действием одной силы уравновесить другую силу.

### Рычаг

Рычагом называют имеющее неподвижную ось вращения твердое тело, на которое действуют силы, стремящиеся повернуть его вокруг этой оси. Различают рычаги первого и второго рода.

Рычагом первого рода называют рычаг, ось вращения О которого расположена между точками А и В приложения сил, а сами силы направлены в одну сторону (а). Это коромысло равноплечих весов, железнодорожный шлагбаум, ножницы и др.

Рычаг второго рода — рычаг, ось вращения О которого расположена по одну сторону от точек приложения сил, а сами силы направлены противоположно друг другу (рис. 2, б). Это гаечные ключи, щипцы для раскалывания орехов, двери и др.

Момент силы.

Плечо l – это наименьшее расстояние между точкой (осью) вращения и линией действия силы или перпендикуляр, опущенный на линию действия силы из точки опоры (вращения).

,

где М – момент силы (Н·м); F – модуль силы (Н); l – плечо силы (м).

Если момент силы вращает (пытается вращать) тело по часовой стрелке, будем считать такой момент силы положительным; если вращает против часовой стрелки – отрицательным.

Правило моментов: сумма моментов, вращающих тело по часовой  стрелке равно сумме моментов, вращающих тело против часовой M1 = M2.

Условие равновесия рычага вытекает из правила моментов

Так как M1 = F1l1 и M2 = F2l2, где l1 и l2 — плечи сил, действующих на рычаг, то — условие равновесия рычага.

При равновесии рычага под действием двух сил модули этих сил обратно пропорциональны их плечам.

С помощью рычага можно получить выигрыш в силе, т.е. меньшей силой можно уравновесить большую силу.