Билет №23. Блоки: подвижный и неподвижный. Наклонная плоскость.

Блок представляет собой колесо с желобом, укрепленное в обойме. По желобу блока пропускают веревку, трос или цепь.

Неподвижный блок можно рассматривать как равноплечий рычаг, у которого плечи сил равный радиусу колеса. Такой блок не дает выигрыша в силе, но позволяет менять направление движения силы.

| Подвижный блок – это блок, ось которого поднимается и опускается вместе с грузом. , Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза. | Неподвижным блоком называют такой блок, ось которого закреплена и при подъеме грузов не поднимается и не опускается. Он не дает выигрыша в силе, но изменяет направление действия силы, например, позволяет поднимать груз, стоя на земле. |
| --- | --- |

Обычно на практике применяют комбинацию неподвижного блока с повдивжным.

Наклонная плоскость -  плоская поверхность, установленная под углом горизонтальной поверхности. ,   – выигрыш в силе

В наклонной плоскости во сколько раз мы выигрываем в силе, во столько же раз проигрываем в расстоянии.

# Text boxes

l

H

l

F2= Fт.

F1